Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Облкоммунэнерго»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Холм-Жирковского городского поселения

г. Смоленск, 2013

## Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	7

1.1 Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития  поселения	7

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения  поселения	17

1.3 Основные характеристики системы водоотведения поселения	23

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения	25

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения	33

Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	39

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	41

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	41

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных     вод.	47

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	53

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	53

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	58

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	59

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем	59

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	59

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	60

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	60

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	63

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	64

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Холм-Жирковского городского поселения Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Холм-Жирковского городского поселения Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Холм-Жирковском городском поселении Смоленской области

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Холм-Жирковского городского поселения Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

# Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

# 1.1 Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития  поселения

Поселок городского типа Холм-Жирковский расположен в северо-восточной части Смоленской области. Он является центром Холм-Жирковского района и расположен в 130 км к северо-востоку от Смоленска и в 38 км к северу от автомагистрали Москва-Минск. Поселок расположен в междуречье верховьев р. Днепр и правого притока р. Соля. Население поселка на начало 2008 года составляло 3549 человек.

В состав поселения входят следующие населённые пункты:

- Посёлок городского типа Холм-Жирковский — административный центр

- Аладьино, деревня

- Бартенево, деревня

- Богдаши, деревня

- Большанск, деревня

- Василево, деревня

- Веретенино, деревня

- Казариново, деревня

- Казилово, деревня

- Кошкино, деревня

- Кузнечики, деревня

- Некрасово, деревня

- Нестерово, деревня

- Пустошка, деревня

- Репище, деревня

- Романики, деревня

- Саново, деревня

- Сельцо, деревня

- Сорокино, деревня

- Устье, деревня

- Федино, деревня

- Федуркино, деревня

Аладьино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. Население — 34 жителя (2007 год).

Расположена в северной части области в 5 км к юго-востоку от Холм-Жирковского, в 33 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр.

Бартенево — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет.

Расположена в северной части области в 1 км к западу от Холм-Жирковского, в 38 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Репинка.

Богдаши — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет.

Расположена в северной части области в 1 км к западу от Холм-Жирковского, в 38 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Соля.

Больша́нск — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет.

Расположена в северной части области в 2 км к югу от Холм-Жирковского, в 33 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Соля.

Василево — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. Население — 4 жителя (2007 год).

Расположена в северной части области в 3 км к югу от Холм-Жирковского, в 31 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Соля.

Веретенино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. Население — 4 жителя (2007 год).

Расположена в северной части области в 6 км к юго-западу от Холм-Жирковского, в 30 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Любастинка.

Казариново — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. Население — 37 жителей (2007 год).

Расположена в северной части области в 5 км к юго-востоку от Холм-Жирковского, в 35 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр.

Казилово — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. Население — 7 жителей (2007 год).

Расположена в северной части области в 5 км к юго-западу от Холм-Жирковского, в 33 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Любастинка.

Кошкино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. Население — 6 жителей (2007 год).

Расположена в северной части области в 6 км к юго-востоку от Холм-Жирковского, в 33 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Вязьма.

Кузнечики — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет.

Расположена в северной части области в 8 км к юго-западу от Холм-Жирковского, в 29 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Устье.

Некрасово — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. Население — 3 жителя (2007 год).

Расположена в северной части области в 1 км к западу от Холм-Жирковского, в 36 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Соля.

Нестерово — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. Население — 10 жителей (2007 год).

Расположена в северной части области в 0,5 км к западу от Холм-Жирковского, в 36 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Соля.

Пустошка — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет.

Расположена в северной части области в 3 км к юго-западу от Холм-Жирковского, в 32 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Каменка.

Репище — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. Население — 19 жителей (2007 год).

Расположена в северной части области в 2 км к юго-западу от Холм-Жирковского, в 35 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Репинка.

Романики — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. Население — 32 жителя (2007 год).

Расположена в северной части области в 3 км к югу от Холм-Жирковского, в 32 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Соля.

Саново — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. Население — 72 жителя (2007 год).

Расположена в северной части области в 1 км к юго-западу от Холм-Жирковского, в 35 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Соля.

Сельцо — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. Население — 23 жителя (2007 год).

Расположена в северной части области в 5 км к югу от Холм-Жирковского, в 30 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Соля.

Сорокино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет.

Расположена в северной части области в 4 км к востоку от Холм-Жирковского, в 37 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр.

Устье — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. Население — 8 жителей (2007 год).

Расположена в северной части области в 5 км к юго-востоку от Холм-Жирковского, в 34 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр.

Федино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. Население — 5 жителей (2007 год).

Расположена в северной части области в 5 км к юго-западу от Холм-Жирковского, в 32 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Любастинка.

Федуркино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Холм-Жирковского городского поселения. Население — 2 жителя (2007 год).

Расположена в северной части области в 4 км к северо-востоку от Холм-Жирковского, в 38 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Днепр.

По данным, предоставленным Представительством СМОЛЕНСКСТАТА в Холм-Жирковском районе численность населения пгт. Холм-Жирковский на 01.01.2008 г. составила 3549 чел. По сравнению с переписью 1989 г. (3605 чел.) численность населения незначительно уменьшилась. Однако, за последние 7 лет численность населения поселка сократилась на 12% (табл. ниже).

Таблица 1

Динамика численности населения пгт. Холм-Жирковский

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 01.01., чел. | 3995 | 3880 | 3933 | 4049 | 3724 | 3971 | 3549 |

Демографическая ситуация в последние годы характеризовалась естественной и механической убылью населения.

В 2007 году естественная убыль населения составила -5,4 чел. на 1000 населения, за счет низкой рождаемости и высокой смертности. Рождаемость в этот год составила 11,5 чел. на 1000 населения (незначительно выше среднероссийского показателя), а смертность 16,9 на 1000 населения (выше чем в среднем по стране). В 2007 г. миграционный прирост имел отрицательное значение.

По состоянию на начало 2013 года в Холм-Жирковском городском поселении

Таблица 2

| Оценка численности постоянного населения на 1 января 2013г. | Все население (человек) | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | городское население | сельское население |
| Холм-Жирковское городское поселение | 3547 | 3374 | 173 |
| п.г.т. Холм-Жирковский | 3374 | 3374 |  |

В таблице ниже приведена динамика смертности и рождаемости в городском поселении за последние 2 года

Таблица 3

| Значение показателя за год | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Число умерших, человек | 65 | 56 |
| Число родившихся (без мертворожденных), человек | 39 | 54 |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 11,5 |  |
| Естественный прирост, человек | -26 |  |
| Общий коэффициент естественного прироста, промилле | -7,6 |  |

По данным на начало 2013г  численность  населения                                                                                                                            составляла 3547 человек. По численности населения п.г.т. Холм-Жирковский отнесен к категории малых городов.

рис 1 Динамика численности населения

С начала 2005 годов для Холм-Жирковского городского поселения, как и Смоленской области и страны в целом характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости, высокой смертности населения и большого количества людей пенсионного возраста. Убыль населения города происходит не только за счет естественной убыли. Общие итоги миграции также влияют на отрицательную динамику численности населения.

В таблице представленной ниже данные по жилому фонду, оборудованному централизованным водопроводом и канализацией.

Таблица 4

Оборудование жилищного фонда

| Жилищный фонд - всего % | в том числе оборудованный, % |
| --- | --- |
|  | централиз. водопроводом | централиз. канализацией |
| 100 | 64 | 45 |

К моменту разработки схемы централизованный водопровод  имелся у 64% от жилого фонда, находящегося в поселении.

Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и технических прогнозов развития системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования.

На территории Холм-Жирковского городского поселения, как и на территории области  в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности. Миграционный показатель населения за анализируемый период 2007-2012гг. также имеет отрицательную динамику.

К факторам, оказывающим отрицательное влияние можно отнести:

- стандартные для Смоленской области высокий уровень смертности и низкий уровень рождаемости;

- значительный уровень маятниковой миграции населения в города и на заработки (индустриальная миграция);

- отсутствия действующих программ поддержки сельского и традиционного образа жизни.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2013 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения. Прогнозирование численности населения производилось на период до 2028 г.

В качестве предварительного этапа в генеральном плане поселения был выполнен вариантный расчет численности населения поселка на расчетный срок Генерального плана (2030 год). Численность населения на расчетный срок была  рассмотрена в трех вариантах:

Вариант I – 4,0 тыс. чел.

Вариант II – 3,0-3,5 тыс. чел.

Вариант III – 2,5 тыс. чел.

Вариант уменьшения численности населения поселка до 2,5 тыс. чел предлагался на основе выполненных для Смоленской области в целом расчетов предположительной численности населения до 2025 года. Этот наиболее пессимистичный вариант был основан на сохранении демографических тенденций последних лет. Вместе с тем, с точки зрения градостроительного развития, целесообразно принять за основу несколько большую численность, так как в случае ориентации на меньшую численность населения, чем это может оказаться в действительности, поселок будет поставлен перед проблемой недостатка подготовленных территорий.

Стабилизация населения поселка к концу расчетного срока в пределах 3,0-3,5 тыс. чел. возможна в случае сохранение существующих темпов роста экономики поселка без реализации масштабных инвестиционных проектов.

Увеличение численности населения поселка к концу расчетного срока  до 4,5 тыс. чел. возможна в случае привлечения инвесторов, желающих разместить новые производственные мощности, что создаст новые рабочие места и позволит удержать трудоспособное население в поселке.

Администрацией муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области для Генерального плана был согласован максимальный вариант численности населения – 4,5 тыс. чел.

Численность населения на первую очередь 2020-2028 г. определена в размере 4,0 тыс. чел.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения с учетом сложившейся ситуации и прогноза населения согласно Генерального плана на 2028г., обобщены в виде таблицы 5.

Таблица 5.

Прогноз численности населения

| № п/п | Наименование городского (сельского) поселения / населенного пункта | Численность населения на начало 2013 г., чел. | Численность населения на конец 2028г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холм-Жирковское городское поселение | 3547 | 4000 |

# 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения  поселения

МУП    «Коммунальщик    п.г.т     Холм-Жирковский»     осуществляет хозбытовое  и  производственное  водоснабжение  п.г.т     Холм-Жирковский Смоленской   обл.   Водоснабжение   поселка   осуществляется    от    трех артезианских скважин, находящихся в обслуживании МУП «Коммунальщик п.г.т Холм-Жирковский».

Регулирование подачи воды необходимого напора производительностью    водонапорной    башней,     в     которую     вода     подается непосредственно от артскважины. Насосная станция II подъёма отсутствует.

Артскважина № 1 расположена в центре посёлка на ул.Садовая в здании водонапорной башни. Объём бака водонапорной башни 95 куб.м..

Артскважина №2 расположена в 40 м. от артскважины № 1. Забираемая вода поступает в сеть через водонапорную башню.

Артскважина №3 расположена по ул. Пушкина. Забираемая вода поступает в сеть через водонапорную башню. Объём бака 18 куб.м.

На насосах артскважины №1 (ЭЦВ 8-25-110) и артскажины № 2 (ЭЦВ 10-65-110) установлены преобразователи частоты (ПЧ) серии FRENIC —Есо для управления трёхфазными асинхронными электродвигателями. В месте подключения оборудования к наружным электрическим сетям установлены
электросчётчики ЦЭ 6803 В.

На территории посёлка два действующих водопровода, находящихся на обслуживании у МУП «Коммунальщик пгт Холм-Жирковский». Общая протяжённость водопроводной сети составляет 26,942 км., на сети установлено 242 водоразборные колонки. Наружные сети водопровода выполнены из труб различных по материалу и диаметрам. Также на наружных водопроводных сетях (в колодцах) установлены пожарные гидранты. Водопроводные колодцы выполнены из различных материалов и конструкций: кирпичные, из железобетонных колец, стальные. Врезки в сеть от многоквартирных жилых домов и частных  жилых домов выполнены в существующих колодцах с установкой запорной арматуры.

Сведения о наличии водопроводных сооружений представлены в таблице ниже.

Таблица 6

Наличие водопроводных сооружений

| Показатели | Единица измерения | Фактически на конец года |
| --- | --- | --- |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед | 2 |
| из них: число отдельных водопроводных сетей | ед |  |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей находящихся: в аренде | ед |  |
| в концессии | ед |  |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | ед | 242 |
| Число насосных станций 1-го подъема | ед | 3 |
| Число насосных станций 2-го и 3-го подъема | ед |  |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс м³/сут | 2,2 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема | тыс м³/сут |  |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс м³/сут |  |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс м³/сут | 2,2 |
| Одиночное протяжение: водоводов | км |  |
| в том числе нуждающийся в замене | км | 26,5 |

Т.о. для водоснабжения используются в поселке только подземные воды, в которых наблюдается повышенное содержание железа, жесткость.

В поселке эксплуатируются 3 скважины, у которых имеются зоны санитарной охраны 1-го пояса (50 м).

Информация о количестве и производственной мощности насосных станций первого подъема по состоянию на 01.01.2013 г. представлена в таблице 7. Насосных станций второго подъема в поселении нет.

Таблица 7.

Паспорт водозабора МУП «Коммунальщик» п.г.т. Холм-Жирковский

Смоленская область, Холм-Жирковский  район, п.г.т. Холм-Жирковский

| № п/п | № скв. паспорт по ГВК | Код месторождения Код водозаб. | Год бурения | Глубина скв., м | Местоположение | Эксплуатируемый горизонт | Статич. уровень при бурении, м | Статический уровень, м год замера | Марка насоса Глубина погружения, м | Конструкция скважины по паспорту | Химический состав подземных вод по паспорту, мг/дм3 | Химич. состав факт. | Результаты откачки q=Q/S, м3/час | Факт. водоотбор, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 70/ 66206800 | -/663700 | 1953 | 83 | п.г.т Холм-Жирковский | С1vn-tr | 30,5 | 30/2005 | ЭЦВ 10-65-110 65 | 273мм (0-73м) Фильтр 168мм (70-83м) | Нет сведений | Fe-0,27 Общ.жест-7,5 Сух.ост-362,0 Cl-35,4 Коли-индекс <3 | 33,8=33,8/1 | 812 |
| 2. | 2814/66206802 | -/663701 | 1977 | 140 | п.г.т Холм-Жирковский | D3 pl-hv | 30,0 | 33/2003 | ЭЦВ 8-25-100 45 | 273мм (0-96м) Без фильтра 168мм (70-83м) | Fe-нет св. Общ.жест-23 Сух.ост-2196 Cl-6,2 Коли-индекс <3 | Fe-0,24 Общ.жест-7,5 Сух.ост-368,0 Cl-35,4 Коли-индекс <3 | 5,1=18/3,5 |  |
| 3. | 3237/66206804 | -/663703 | 1983 | 76 | п.г.т Холм-Жирковский | С1vn-tr | 18,0 | 19/2003 | ЭЦВ 8-25-100 45 | 273мм (0-66м) Фильтр 168мм (63-76м) | Нет сведений | Fe-0,66 Общ.жест-7,8 Сух.ост-435,2 Cl-56,2 Коли-индекс <3 | 2,1=15,8/7,5 |  |

Водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения по состоянию на 01.01.2013 г. в поселении нет.

В сельских населенных пунктах, входящих в состав поселения, где отсутствует водопровод, предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы и отдельные скважины.

Сооружений по водоподготовке в поселении нет.

Общее количество водозаборов и насосных станций водопровода, по всем видам собственности в городском поселении – 3 единиц, эксплуатируемый Горизонт – D С1vn-tr. Фактический водоотбор 812м3/сут.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения поселка принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принят 1 пожар  10 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 10 л/с.(СНиП 2.04.01-85*)

Трехчасовой пожарный запас составляет: (10+10) х 3,6 х 3 =216 м3

Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды. Во время пополнения пожарных запасов предусматривается  сокращение расхода воды на другие нужды.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

# 1.3 Основные характеристики системы водоотведения поселения

МУП «Коммунальщик пгт. Холм-Жирковский» осуществляет обслуживание канализационных сетей посёлка. Система канализации посёлка общесплавная самотечная с отводом сточных вод от центральной и юго-восточной части на поселковые очистные сооружения. В отдельные колодцы сети врезаны дренажные трубопроводы от водоотводных канав. Дождевая канализация отсутствует.

Отдельные микрорайоны и дома в северной части посёлка имеют общесплавную канализацию с отводом сточных вод на локальные очистные сооружения или в жижесборник. Осуществляется откачка и вывоз стоков из накопителей на поселковые БОС.

Протяжённость канализационной сети посёлка, обслуживаемой МУП «Коммунальщик пгт. Холм-Жирковский» составляет 7880 м. Сети канализации выполнены из труб различных по материалу и диаметрам: асбестоцементные, керамические, чугунные; диаметры 100, 150, 250, 300,450 мм.

В   обслуживании   МУП   «Коммунальщик   пгт.   Холм-Жирковский» находятся поселковые БОС мощностью 600 куб.м./сут. Состав БОС: решетки с ручной очисткой, 2 тангенциальные песколовки, 3 установки КУ-200, расположенные параллельно, контактные резервуары,  песковая  и  иловая площадки. Непосредственная биологическая очистка стоков происходит в аэротенках продлённой аэрации КУ-200. Сточные воды после очистки по трубопроводу через береговой выпуск сбрасываются в реку Соля. Ливневые стоки  с  территории   предприятия   общей   площадью   водосбора   1,5   Га. поступают на рельеф. Отведение неорганизованное.

Таблица 8

.Сведения о канализационных сооружений на территории поселения

| Показатели | Единица измерения | Фактически на конец года |
| --- | --- | --- |
| Число канализационных насосных станций | ед | 5 |
| Установочная мощность канализационных насосных станций | тыс м³/сут | 6,2 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс м³/сут | 0,5 |
| В том числе: сооружений механической очистки | тыс м³/сут |  |
| сооружений биологической очистки | тыс м³/сут | 0,5 |
| Мощность сооружений по обработке осадка | тыс м³/сут |  |
| Площадь иловых площадок | тыс м² | 0,9 |
| Одиночное приложение главных коллекторов | км | 3,2 |
| в том числе нуждающийся в замене | км | 0,6 |
| Уличной канализационной сети | км | 4,6 |
| в том числе нуждающийся в замене | км | 2 |
| Среднегодовая стоимость производственных мощностей канализаций и канализационных сетей (балансовая и арендованная) | тыс руб | 35977,0 |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс м³ | 73,8 |
| в том числе: от населения | тыс м³ | 53,5 |
| от бюджетофинансируемых организаций | тыс м³ | 13,4 |
| от промышленных предприятий | тыс м³ |  |
| от прочих организаций | тыс м³ | 6,9 |
| от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс м³ |  |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего | тыс м³ | 73,8 |
| в том числе: на полную биологическую очистку (физико-химическую) | тыс м³ | 73,8 |
| из нее: нормативно очищенной | тыс м³ | 73,8 |
| недостаточно очищенной | тыс м³ |  |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | тыс м³ |  |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тонн | 28,0 |
| Количество утилизированного осадка | тонн |  |
| Число аварий | ед |  |
| Из них на канализационных сетях | ед |  |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | чел | 17 |

# 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения

В настоящее время водоснабжение объектов сельского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин (3 скважин), обслуживаемых МУП   «Коммунальщик   пгт.   Холм-Жирковский».

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП   «Коммунальщик   пгт.   Холм-Жирковский» на 2013 г. на услуги по водоснабжению

Таблица 9

Производственная программа МУП   «Коммунальщик   пгт.   Холм-Жирковский» на 2013 г. на услуги по водоснабжению

| № n/n | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Проект предприятия | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | мЗ | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | мЗ | 0,00 | 0 |
| 3 | Объем воды, используемый на собственные нужды | мЗ | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | мЗ | 250 000,00 | 250 000.00 |
| 5. | Объем потерь | мЗ | 50000 | 50000 |
| 6. | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 20 | 20 |
| 7. | Объем воды используемый на нужды предприятия | мЗ | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 8. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | мЗ | 198 000,00 | 198 000.00 |
| 8.1. | населению | мЗ | 148 900,00 | 148900,00 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | мЗ | 22 500,00 | 22500,00 |
| 8.3. | прочим потребителям | мЗ | 26 600,00 | 26600,00 |

Таблица 10

Расчет финансовых потребностей, необходимых МУП "Коммунальщик" на услуги для реализации производственной программы по водоснабжению на 2013 год

| Наименование статей затрат | Ед. измерения | Проект предприятия | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 726,14 | 674,77 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 452,29 | 693,76 |
| Страховые взносы | тыс. руб. | 136,59 | 209,51 |
| Амортизация | тыс. руб. | 52,56 | 0,00 |
| Материалы | тыс. руб. | 73,40 | 73,40 |
| Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 196,35 | 171,37 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 318,21 | 338,83 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 314.38 | 609т53 |
| Налоги | тыс. руб. | 48,70 | 38,47 |
| Расходы на ГСМ | тыс. руб. | 22,26 | 22.26 |
| Прочие косвенные расходы | тыс. руб. | 601,40 | 0.00 |
| Себестоимость | тыс. руб. | 4 241,87 | 2 831,90 |
| Выпадающие доходы | тыс. руб. | 679,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 181.00 | 120,00 |
| Объем финансовых потребностей - всего | тыс. руб. | 3 802,28 | 2951,90 |
| Объем отпущенной воды | тыс.мЗ. | 200,00 | 200,00 |

рис. 2. Подача и реализация воды   МУП   «Коммунальщик   пгт.   Холм-Жирковский».

за 2011 год

Из приведенных выше таблиц видно, что в 2013 году объем потерь 20% . Данный объем потерь говорит об изношенных водопроводах в сельском поселении, а также их значительной протяженности при низком уровне водопотребления.

рис. 3 Распределение потребления воды по группам потребителей

Основным потребителем воды является население – 76%, вторым по значимости – является бюджетные учреждения – 11%.

Основные экономические характеристики предприятия МУП   «Коммунальщик   пгт.   Холм-Жирковский» представлены в следующей таблице.

Таблица 11

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

| Наименование показателей | Ед. изм. | Отчетный период | Регулируемый период 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2011 | План 2012 |  |
| Водоснабжение Доходы (по начислению), всего в т.ч. по группам потребителей: население бюджетные организации прочие потребители | т.руб. | 2542 1922,0 355,0 265,0 | 2780,29 2069,8 312,9 397,59 | 3802,28 2830,69 427,80 543,79 |
| Расходы, всего в т.ч. по группам потребителей: население бюджетные организации прочие потребители | руб. | 3221 2432,5 448,8 339,7 | 2626,69 1955,66 295,43 375,60 | 3621,28 2696,28 407,38 517,62 |
| Прибыль (убыток), всего | т.руб. | -679,0 | 153,6 | 181,0 |
| Поднято воды | т.м3 | 278,9 | 250 | 250 |
| Получено воды со стороны | т.м3 |  |  |  |
| Реализовано воды, всего в т.ч. по группам потребителей: население бюджетные организации прочие потребители (из них на собственные нужды) | т.м3 | 187,6 141,8 26,2 19,6 1,9 | 200,00 148,9 22,5 28,6 2 | 200 148,9 22,5 28,6 2 |
| Себестоимость 1м3 | руб. | 17-13 | 13-13 | 18-11 |
| Средний тариф за м3 | руб. | 13-56 | 13-90 | 19-01 |
| Численность работающих, всего в т.ч. АУП | чел. | 10,5 2 | 10,5 2 | 10,5 2 |
| Среднемесячная зарплата в т.ч. АУП | руб. | 6055 8591 | 6741 9039 | 7173 10061 |
| Среднемесячная зарплата в целом по предприятию | руб. | 6128 | 7083 | 7473 |
| Дебиторская задолженность | т.руб. | 178 | 500 | 500 |
| Кредиторская задолженность | т.руб. | 431 | 100 | 100 |

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для МУП   «Коммунальщик   пгт.   Холм-Жирковский»  на 2013 г.

Таблица 12

| № пп | Наименование услуг | Размер тарифа, pyб./м3 (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
| 1. | Услуги по водоснабжению: |  |  |
|  | - население; | 14,24 | 15,24 |
|  | - прочие потребители | 14,24 | 15,24 |

Обоснование объемов потребление холодной воды на 2013 г. приведено в следующей таблице.

Таблица 13

Расчет объемов производства МУП   «Коммунальщик   пгт.   Холм-Жирковский»   по населению Холм-Жирковского городского  поселения

| Вид благоустройства | Количес тво потреби телей | Норма потребления на 1чел. в месяц, мЗ | Годовое потребление т.мЗ вода |
| --- | --- | --- | --- |
| Население |
| 1 .Жилые дома с полным благоустройством, с централизованным ГВС, центральной канализацией | 153 | 8,5 | 15,6 |
| 2.Жилые дома без центральной ГВС с водогрейными газовыми я колонками .центральной Канализацией | 209 | 6,4 | 16,1 |
| 3. С водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 316 | 5,8 | 22 |
| 4.Жилые дома с водопроводом, с ваннами и водонагревателями, работающими на твердом топливе, подключенные к центральной канализации | 394 | 4,6 | 21,7 |
| б.Жилые дома при наличии водопроводного вводе | 483 | 1,83 | 10,6 |
| 6.При пользовании уличными колонками | 379 | 0,76 | 3,5 |
| 7. По приборам учета | 1017 |  | 59,4 |
| Организации Бюджетные организации: Фед.бюджет Обл. бюджет Местный бюджет Прочие организации | 16 390 199 716 | 3,1 3,1 3,1 3,1 | 0,6 14,5 7,4 26,6 |

РАСЧЕТ объёмов употребления для технологически и хозяйственно-бытовых нужд предприятия ня 2013г.

Баня	7352 пом/чел. х 180 л : 1000=1323,36 куб.м.

Транспорт	4машины х400 л. х249 дн : 1000=398,4 к\б.м.

Администрация       12 чел. х 12 л. х 249 дн : 1000=35,86 куб.м.

1 машины х 150л. х 249 дн : 1000=37,35 куб.м.

Котельные                 205,03 куб.м.

Основные  характеристики работы скважин приведены в следующих таблицах.

РАСЧЕТ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕРИОД ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Таблица 14

Расчет расхода электрической энергии на подъем артезианской воды

| Номер скважины | Марка насоса | напор развиваемый насосом (высота подъема) Н, м | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Планируемый объем добычи артезианской воды V, м3 | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №1 | ЭЦВ 8-25-110 | 88,0 | 11 | 0,58 | 0,81 | 42,0 | 21,4 |
| Скважина №2 | ЭЦВ 8-25-110 | 85,0 | 11 | 0,58 | 0,81 | 159,8 | 78,6 |
| Скважина №3 | ЭЦВ 8-25-110 | 61,0 | 11 | 0,58 | 0,81 | 48,2 | 17,0 |
| всего |  |  |  |  |  | 250,000 | 117,063 |

Таблица 15

Расчет расхода  электроэнергии на  отопление (водоснабжение)

| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сважина №3 | 1,05 | 10 | 27 | 5160 | 1,90 | 2,21 |  |
| 2 | БАШНЯ | 1,05 | 10 | 800 | 5160 | 56,35 | 0,00 | централизованное отопление |
| Итого | 58,25 | 2,21 |  |

Таблица 16

Расход электроэнергии на  освещение (водоснабжение)

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Кол-во | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 | 0,1 | 4 | 1 | 2080 | 0,832 |
| 2 | Скважина №2 | 0,1 | 2 | 1 | 2080 | 0,416 |
| 3 | Скважина №3 | 0,1 | 1 | 1 | 2080 | 0,208 |
| Итого | 1,456 |

рис. 4 Объем воды, поднятой из артскважин

рис. 5 Расход электрической энергии для каждой скважиной

Из выше приведенных данных видно, что основной скважиной как по потреблению электрической энергии на скважине №3 превышает,  так и по количеству поднятой воды является скважина №2. Скважины (№1 и №3) в подъеме воды примерно равны.

# 1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения

Очистных сооружений канализации и коллекторов в городском поселении имеется в количестве 1 шт. Очистные в своем составе имеют вспомогательное оборудование для поддержания работы биологической очистки. На территории поселения имеется 1КНС.

Застройка населенных пунктов оборудована выгребами.

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП   «Коммунальщик   пгт.   Холм-Жирковский»   на 2013 г. на услуги по водоотведению

Таблица 17

Производственная программа МУП   «Коммунальщик   пгт.   Холм-Жирковский» на 2013 г. на услуги по водоотведению

| П/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | мЗ | 111011,00 |
| 2 | Объем стоков, переданных на очистку другим предприятиям | мЗ | 0,00 |
| 3 | Объем стоков на собственные нужды предприятия | мЗ | 2000,00 |
| 4 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | мЗ | 111011,00 |
| 5 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | мЗ | 109011.00 |
| 5.1 | населению | мЗ | 76011,00 |
| 5.2 | бюджетным потребителям | мЗ | 22 500,00 |
| 5.3 | прочим потребителям | мЗ | 10 500,00 |

рис. 6 Распределение потребления воды по группам потребителей

Основным потребителем канализации является население – 69%, вторым по значимости – является бюджетные учреждения – 21%.

Основные экономические характеристики предприятия МУП   «Коммунальщик   пгт.   Холм-Жирковский»  представлены в следующей таблице.

Таблица 18

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

| Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности |
| --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | Отчетный период | Регули- руемый период |
|  |  | Факт 2011 | План 2012 |  |
| Водоотведение и очистка сточных вод (центральная канализация) |  |  |  |  |
| Доходы (по начислению) всего | т.руб. | 1310,0 | 1912,04 | 3026,43 |
| В т.ч по группа потребителей |  |  |  | 2110,26 |
| население |  | 735,0 | 1312,04 | 624,69 |
| бюджетные организации |  | 381,0 | 403 | 291,48 |
| прочие потребители |  | 194,0 | 197 |  |
| Расходы, всего в т.ч. по группам потребителей: | т.руб. | 1858,0 | 1912,04 | 2967,09 |
| население |  | 1048,33 | 1312,04 | 2069,02 |
| бюджетные организации |  | 554,00 | 403 1 | 612,45 |
| прочие потребители |  | 255,67 | 197 | 285,62 |
| Прибыль (убыток), всего | т.руб. | -548,0 |  | 59,34 |
| Пропущено сточных вод всего | т.м | 77,8 | 109,011 | 109,011 |
| Передано сточных вод на очистку другим канализациям | т.м3 |  | , |  |
| Объем реализации услуг по во- доотведению, всего в т.ч. по группам потребителей: | т.м3 | 77,8 | 109,011 | 109,011 |
| население |  | 43,9 | 76,011 | 76,011 |
| бюджетные организации |  | 23,2 | 22,5 | 22,5 |
| прочие потребители (из них на собственные нужды) | руб | 10,7 | 10,5 2 | 10,5 2 |
| Себестоимость 1 м3 |  | 23-88 | 18-78 | 27-22 |
| Средний тариф за 1 м3 Численность работающих, всего в т.ч. АУП | руб. чел. | 17-92 8,5 | 18-78 8,5 | 27-76 8,5 |
| Среднемесячная зарплата, 1 в т.ч. АУП | руб. | 6055 8591 | 6721 9039 | 7091 9536 |
| Среднемесячная зарплата в це-лом по предприятию | руб. | 6128 | 7083 | 7473 |
| Дебиторская задолженность | т.руб. | 120 | 250 | 250 |
| Кредиторская задолженность | т.руб. | 498 | 200 | 200 |

Из приведенных выше данных видно, что дебиторская задолженность за плановый 2012-2013 год превышает кредиторскую задолженность. Что говорит о низком уровне  поступления платежей.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на канализацию для МУП   «Коммунальщик   пгт.   Холм-Жирковский» на 2013 г.

Таблица 19

| № пп | Наименование услуг | Размер тарифа, pyб./м3 (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
| 1. 1.1. | Услуги по водоотведению: с отводом сточных вод на биологические очистные сооружения: |  |  |
|  | - население; | 19,60 | 21,10 |
| 1.2. | - прочие потребители; с отводом сточных вод на локальные очистные сооружения: | 19,60 | 21,10 |
|  | - население | 11,56 | 11,56 |

Обоснование объемов сточных вод на 2013 г. приведено в следующей таблице.

Таблица 20

Объемы  водоотведения

населения по МУП   «Коммунальщик   пгт.   Холм-Жирковский» план 2013 г.

| Вид благоустройства | Количес тво потреби телей | Норма водоотведения куб.м на 1человека в месяц | Годовое потребление т.мЗ канализация |
| --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |
| 1 .Жилые дома с полным благоустройством, с централизованным ГВС, центральной канализацией | 153 | 8,5 | 15,6 |
| 2.Жилые дома без центральной ГВС с водогрейными газовыми я колонками .центральной Канализацией | 209 | 6,4 | 16,1 |
| 3. С водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 316 | 5,8 | 22 |
| 4.Жилые дома с водопроводом, с ваннами и водонагревателями, работающими на твердом топливе, подключенные к центральной канализации | 394 | 4,6 | 21,7 |
| б.Жилые дома при наличии водопроводного вводе | 483 |  |  |
| 6.При пользовании уличными колонками | 379 |  |  |
| 7. По приборам учета | 1017 |  | 0,611 |
| Организации Бюджетные организации: Фед.бюджет Обл. бюджет Местный бюджет Прочие организации | 16 390 199 716 | 3,1 3,1 3,1 3,1 | 0,6 14,5 7,4 10.5 |

Основным потребителями услугой канализации являются жители, имеющие  жилые дома с водопроводом, с ваннами и водонагревателями, работающими на  твердом топливе, подключенные к центральной канализации.

Основные характеристики работы КНС приведены в следующих таблицах.

Таблица 21

Расход электрической энергии на транспортировку стоков

| № п/п | Наименование и марка насоса | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период (по приборам учета), тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос Wilo TR 65Е 114/11 | 1,1 | 0,87 | 1 | 4500 |  | 5,690 |
| 2 | Насос Wilo TR 65Е 114/11 | 1,1 | 0,87 | 1 | 0 |  | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 5,690 |

Таблица 22

Расчет расхода  электроэнергии на  отопление

| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС | 1,05 | 10 | 252 | 5160 | 18,40 |
| Итого | 18,396 |

Таблица 23

Расход электроэнергии на  освещение

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Кол-во | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС | 0,1 | 9 | 0,8 | 4800 | 3,456 |
| Итого | 3,46 |

Таблица 24

Расход электроэнергии на  работу вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водонагреватель | 1,5 | 0,8 | 730 | 0,88 |
| 2 | воздуходувка | 18,5 | 0,8 | 8760 | 129,65 |
| 3 | воздуходувка | 18,5 | 0,8 | 0 | 0,00 |
| Итого | 130,52 |

# Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с генеральным планом поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направления развития водоснабжения городского поселения

Мероприятия на расчетный срок

1. В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 26,5 км сетей.

2. Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами на 3 скважинах.

# Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

# 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 25

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| № п/п | Наименование организации | ПЕРИОД | Вид товара* | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Расход воды на промывку сетей | Получено воды со стороны | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды другим водопроводам | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета | Объем реализации воды питьевого качества по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на очистные сооружения | прочие | Всего | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |  |  |
| 1.1 | МУП «Коммунальщик» п.г.т. Холм-Жирковский | 2011 год (факт) | вода питьевого качества | 278900,00 |  |  |  |  | 278900,00 | 91300,00 | 187600,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 187600,00 | 26200,00 | 141800,00 | 19600,00 | 56300,00 | 131300,00 |
|  | МУП «Коммунальщик» п.г.т. Холм-Жирковский | 2012 год (план) | вода питьевого качества | 250000,00 |  |  |  |  | 250000,00 | 50000,00 | 200000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 | 0,00 | 198000,00 | 22500,00 | 148900,00 | 26600,00 | 59400,00 | 138600,00 |
|  | МУП «Коммунальщик» п.г.т. Холм-Жирковский | 2013 год (план) | вода питьевого качества | 250000,00 |  |  |  |  | 250000,00 | 50000,00 | 200000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 | 0,00 | 198000,00 | 22500,00 | 1148900,00 | 26600,00 | 59400,00 | 138600,00 |

рис. 7 Общий баланс подачи и реализации воды за 2013 г.

рис. 8 Общий баланс подачи и реализации воды за 2013 г.г.

рис. 9 Баланс реализации воды питьевого качества по нормативам и приборам учета

На основании приведенных данных оплата по счетчику в 2013 г. составило 30 % от общего потребления воды потребителями. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования.

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 26

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/п | Наименование | Население,тыс. чел. | Норма водопот ребления л/сут. чел | Расходы воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1 средне и малоэтаж-ная застройка 2 индиви- дуальная застройка | В т. ч. существущ сохраняем жилой фонд 1 2 | В т. ч. новое строитель ство 1 2 |  | Всего | В т. ч. существующий сохраняемый жилой фонд | В т. ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне суточн | макси- мально суточн К=1,2 |
| 1 | Население | 2,3 1,7 | 1,9 1,4 | 0,4 0,3 | 230 160 | 0,53 0,27 | 0,63 0,33 | 0,44 0,22 | 0,52 0,27 | 0,09 0,05 | 0,11 0,06 |

Таблица 27

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| № п/п | Наименование организации | ПЕРИОД | Вид товара* | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Расход воды на промывку сетей | Получено воды со стороны | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды другим водопроводам | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета | Объем реализации воды питьевого качества по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на очистные сооружения | прочие | Всего | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |  |  |
|  | МУП «Коммунальщик» п.г.т. Холм-Жирковский | 2013 год (план) | вода питьевого качества | 250000,00 |  |  |  |  | 250000,00 | 50000,00 | 200000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 | 0,00 | 198000,00 | 22500,00 | 148900,00 | 26600,00 | 59400,00 | 138600,00 |
|  | МУП «Коммунальщик» п.г.т. Холм-Жирковский | 2028 (прогноз) | вода питьевого качества | 428875,00 |  |  |  | 428875,00 | 428875,00 | 85775,00 | 343100,00 | 2000,00 |  | 2000,00 | 0,0 | 341100,0 | 22500,00 | 292000,00 | 26600,00 | 341100,0 | - |

# 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 28

Баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| № п/п | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод, всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через собственные очистные сооружения | Передано сточных вод другим канализациям | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей |  | Всего | На очистные сооружения | В канализационную сеть |  |
| 1 | МУП «Коммунальщик» п.г.т. Холм-Жирковский | 2011г. (факт) | 77816,00 |  | 77816,00 | 23149,00 | 43921,00 | 10746,00 |  | 77816,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | МУП «Коммунальщик» п.г.т. Холм-Жирковский | 2012г. (план) | 111011,00 | 2000,00 | 109011,00 | 22500,00 | 76011,00 | 10500,00 |  | 111011,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | МУП «Коммунальщик» п.г.т. Холм-Жирковский | 2013г. (прогноз) | 111011,00 | 2000,00 | 109011,00 | 22500,00 | 76011,00 | 10500,00 |  | 111011,00 | 0,00 |  |  |  |

Организация не передает сточные воды другим организациям для подачи через очистные сооружения. Через собственные очистные сооружения проходят все стоки.

Ниже приведены диаграммы о структурном поступлении сточных вод в Холм-Жирковском городском поселении за 2013 гг. Основное поступление сточных вод осуществляется от населения – 69% от общего баланса потребления.

рис. 10 Структурный баланс поступления сточных вод за 2013 г.

В следующей таблице проведен прогноз поступления сточных вод в Холм-Жирковском городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение поступление сточных вод по типам абонентов-население.

Таблица 29

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения

| № п/п | Наименование | Население,тыс. чел. | Норма водоот- ведения л/сут. чел | Расходы стоков, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1 средне и малоэтаж-ная застройка 2 индиви- дуальная застройка | В т. ч. существущ сохраняем жилой фонд 1 2 | В т. ч. новое строитель ство 1 2 |  | Всего | В т. ч. существующий сохраняемый жилой фонд | В т. ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне суточн | макси- мально суточн К=1,2 |
| 1 | Население | 2,1 2,4 | 1,7 1,4 | 0,4 1,0 | 250 180 | 0,53 0,43 | 0,63 0,52 | 0,43 0,25 | 0,51 0,30 | 0,10 0,18 | 0,12 0,22 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Таблица 30

Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| № п/п | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод, всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через собственные очистные сооружения | Передано сточных вод другим канализациям | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей |  | Всего | На очистные сооружения | В канализационную сеть |  |
| 1.1. | МУП «Коммунальщик» п.г.т. Холм-Жирковский | 2012г. (план) | 111011,00 | 2000,00 | 109011,00 | 22500,00 | 76011,00 | 10500,00 |  | 111011,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | МУП «Коммунальщик» п.г.т. Холм-Жирковский | 2013г. (прогноз) | 111011,00 | 2000,00 | 109011,00 | 22500,00 | 76011,00 | 10500,00 |  | 111011,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2. | МУП «Коммунальщик» п.г.т. Холм-Жирковский | 2028г. (прогноз) | 385400,00 | 2000,00 | 383400,00 | 22500,00 | 350400,00 | 10500,00 |  | 385400,00 | 0,00 |  |  |  |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

# 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоснабжения

Мероприятия на расчетный срок

1. В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 26,5 км сетей.

2. Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами на 3 скважинах.

Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами

В настоящее время водонапорные башни находятся в неудовлетворительном состоянии. Таким образом, для улучшения качества подачи воды необходимо произвести либо реконструкцию башни, либо использовать станцию управления скважинными насосами.

Водонапо́рная башня ("Башня Рожновского") — сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Недостатки использования старой Башни Рожновского:

- старая башня требует дорогостоящего ремонта (восстановление герметичности, покраска, очистка, дезинфекция, и пр.) или замены на новую (демонтаж старой башни, покупка, транспортировка, установка, подключение, ввод в эксплуатации).

- при этом в зимнее время из-за недостаточного водопотребления возможно замерзание воды в башне, замерзание перелившейся воды зимой или подтопление фундамента летом в случае отказа автоматики водонапорной башни.

- давление воды не регулируется и ограничено высотой башни.

- интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости

Из положительных моментов применения водонапорной башни можно отметить наличие запаса воды при отключении электричества, но, как правило, он не обеспечивает достаточного количества воды для надежного тушения пожаров и бесперебойного аварийного водоснабжения.

Безбашенное водоснабжение

Преимущества внедрения станции управления насосами вместо водонапорной башни:

- отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

- отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

- автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

- снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

- увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

- при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов;

- надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

- защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

- работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

- экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). (При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора);

- для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации. Параметры электродвигателей насосных агрегатов и уставки давления могут, заноситься по желанию Заказчика уже на производстве, что облегчает ввод МСЧР в эксплуатацию на объекте;

- при невозможности выполнения работ силами Заказчика наши специалисты произведут монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию станции управления, бесплатное обучат эксплуатирующий персонал;

- использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность. Гарантийный срок 24 месяца;

- возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

- возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления; при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:

- работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

- стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

- режим ночного энергосбережения;

- учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.

# 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоотведения.

1. В настоящее время канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии, не вся часть населения канализирована, вследствие чего необходимо произвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию и строительство новых сетей в количестве – 18,5 км сетей.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Холм-Жирковского городского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

# 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

В настоящее время единой системы канализации не существует. Для уменьшения нанесения экологического вреда предполагается произвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей. Данные мероприятия позволят уменьшить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоснабжения

Мероприятия на расчетный срок

1. В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 26,5 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 33125тыс. руб.

2. Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами на 3 скважинах.

Обоснование замены водонапорной башни на станцию управления скважинными насосами

Стоимость основного оборудования

Стоимость новой башни системы Рожновского на сегодняшний день в зависимости от объема колеблется в среднем 300 - 500 тыс. рублей. В случае нового строительства следует также учитывать стоимость разработки проекта и стоимость всех других подготовительных работ (плюс в среднем 200 тыс. рублей).

Т.е., затраты на установку данной башни составит в среднем 500 -700 тыс. руб.: - стоимость собственно башни, привязка её на место, фундамент (500 кг арматурной стали, 10 кг листовой стали, 25 т бетона, плюс работы).

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость решения без водонапорной башни – 83,5 тыс. руб., стоимость установки башни – порядка 500-600 тыс. руб.

Расходы, связанные с обслуживанием оборудования

Экономия электроэнергии происходит за счет разности работ, производимых насосом при подъеме воды на 15-метровую высоту водонапорной башни и подаче к потребителю по горизонтальному водопроводу, плюс экономия за счет стабилизации давления и уменьшения утечек из башни, особенно в зимний период. Еще одним источником экономии при частотном регулировании служит встроенная автоматическая функция минимизации затрат электроэнергии при слабой нагрузке.

Таким образом, суммарная экономия электроэнергии составляет от 30% до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7% потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

Вывод - таким образом, установка станции управления скважинными насосами является наиболее выгодным мероприятием. К тому же данное мероприятие можно проводить не только в качестве альтернативы ремонта водонапорной башни, но и в качестве отдельно взятого мероприятия для сокращения расхода электроэнергии. Ориентировочная стоимость внедрения на одной скважине – 83,5 тыс. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

# 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоотведения.

1. В настоящее время канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии, не вся часть населения канализирована, вследствие чего необходимо произвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию и строительство новых сетей в количестве – 18,5 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 28675 тыс. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоотведения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

# Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Холм-Жирковского городского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.